## Slide 1: ТЕХНІЧНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ та АДМІНІСТРУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ
ВИКЛАДАЧ
Білоусова Світлана Сергіївна

## Slide 2: ТЕХНІЧНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ
Технічна експлуатація інформаційно-комунікаційних мереж зв'язку - відповідні професійні компетенції:
1. Здійснювати монтаж та проводити налаштування мереж дротового та бездротового абонентського доступу.
2. Здійснювати роботу з мережевими протоколами.
3. Забезпечувати працездатність обладнання для мультисервісних мереж.
4. Здійснювати монтаж і первісну установку комп'ютерних мереж.
5. Встановлення та налаштування комп'ютерних платформ для організації послуг зв'язку.
6. Проводити адміністрування мережевого обладнання.

## Slide 3: КОМП’ЮТЕРНА МЕРЕЖА
Будь-яка комп'ютерна мережа складається з трьох основних компонентів:
-Активне обладнання (концентратори, комутатори, мережеві адаптери та ін.).
-Комунікаційні канали (кабелі, роз'єми).
-Мережева операційна система.
Усі ці компоненти мають працювати узгоджено. Для коректної роботи пристроїв у мережі необхідно їх правильно встановити та встановити робочі параметри.

## Slide 4: СИСТЕМНИЙ АДМІНІСТРАТОР
На відміну від багатьох інших професій, єдиного шляху до того, щоб стати системним адміністратором, не існує. Багато системних адміністраторів мають науковий ступінь у суміжних галузях: інформатика, інформаційні технології, обчислювальна техніка та управління інформаційними системами.Предметом системного адміністрування є комп'ютерні системи і те, як люди використовують їх в організації. Це тягне за собою знання операційних систем і додатків, а також усунення неполадок апаратного та програмного забезпечення, а також знання цілей, для яких люди в організації використовують комп'ютери. Можливо, найважливішою навичкою для системного адміністратора є розв'язання проблем, часто в умовах різного роду обмежень і стресу.

## Slide 5: СИСТЕМНИЙ АДМІНІСТРАТОР
Системний адміністратор перебуває на зв'язку, коли комп'ютерна система виходить з ладу або дає збій, і повинен бути в змозі швидко і правильно діагностувати, що не так, і як найкраще це виправити. Системні адміністратори не є інженерами або розробниками програмного забезпечення. Зазвичай до їхніх обов'язків не входить розробка або написання нового прикладного програмного забезпечення. Однак системні адміністратори повинні розуміти поведінку програмного забезпечення, щоб розгортати його й усувати неполадки, і, як правило, знати кілька мов програмування, що використовуються для написання сценаріїв або автоматизації рутинних завдань. Зокрема, під час роботи з системами, що виходять в Інтернет, або критично важливими для бізнесу системами системний адміністратор повинен добре розбиратися в комп'ютерній безпеці. Це охоплює не тільки розгортання програмних виправлень, а й запобігання зламам та іншим проблемам із безпекою за допомогою превентивних заходів. У деяких організаціях адміністрація комп'ютерної безпеки є окремою роллю, що відповідає за загальну безпеку та обслуговування брандмауерів і систем виявлення вторгнень, але всі системні адміністратори зазвичай несуть відповідальність за безпеку комп'ютерних систем.

## Slide 6: ОБОВ'ЯЗКИ СИСТЕМНОГО АДМІНІСТРАТОРА
- планування системи; - планування навантаження; - встановлення та конфігурація апаратних пристроїв; - встановлення програмного забезпечення; - контроль захисту; - архівування (резервне копіювання) інформації; - управління системними ресурсами; - моніторинг продуктивності; - управління ліцензіями; - документування системної конфігурації тощо.

## Slide 7: МАРШРУТИЗАЦІЯ
Маршрутизація - це процес, який виконується пристроями рівня 3 (або мережевого рівня) для доставки пакета шляхом вибору оптимального шляху з однієї мережі в іншу.
Статична маршрутизація - це процес, у якому ми повинні вручну додавати маршрути до таблиці маршрутизації.
Переваги - відсутність накладних витрат на маршрутизацію для процесора маршрутизатора, що означає, що для маршрутизації можна використовувати дешевший маршрутизатор. Це підвищує безпеку, оскільки тільки адміністратор може дозволити маршрутизацію тільки в певні мережі.
Недолік - погана масштабованість мережі, для великої мережі адміністратору складно вручну додати кожен маршрут для мережі в таблицю маршрутизації на кожному маршрутизаторі.
Адміністратор має добре знати топологію. Якщо приходить новий адміністратор, то йому доводиться вручну додавати кожен маршрут, тому він повинен дуже добре знати маршрути топології.

## Slide 8: МАРШРУТИЗАЦІЯ
Маршрутизація за замовчуванням. Це метод, за якого маршрутизатор налаштований на відправлення всіх пакетів на один маршрутизатор (наступний перехід). Неважливо, до якої мережі належить пакет, він перенаправляється на маршрутизатор, налаштований на маршрутизацію за замовчуванням. Зазвичай він використовується з маршрутизаторами-заглушками.Маршрутизатор-заглушка - це маршрутизатор, у якого є тільки один маршрут для доступу до всіх інших мереж.

## Slide 9: МАРШРУТИЗАЦІЯ
Динамічна маршрутизація автоматично коригує маршрути відповідно до поточного стану маршруту в таблиці маршрутизації. Динамічна маршрутизація використовує протоколи для виявлення мережевих пунктів призначення та маршрутів до них. RIP і OSPF - найкращі приклади протоколу динамічної маршрутизації. Буде виконано автоматичне налаштування для досягнення пункту призначення в мережі, якщо один маршрут вийде з ладу.
Динамічний протокол має такі особливості:
Маршрутизатори повинні мати один і той самий динамічний протокол для обміну маршрутами.
Коли маршрутизатор виявляє зміну в топології, він повідомляє про це всім іншим маршрутизаторам.

## Slide 10: МАРШРУТИЗАЦІЯ
Переваги:
- Простота налаштування.
- Більш ефективний при виборі найкращого маршруту до віддаленої мережі призначення, а також для виявлення віддаленої мережі.
Недолік:
- Споживає більше пропускної здатності для зв'язку з іншими сусідами.
- Менш безпечний, ніж статична маршрутизація.

## Slide 11: ПРОТОКОЛИ МАРШРУТИЗАЦІЇ
Кожен протокол мережевої маршрутизації виконує три основні функції: 1) виявлення - ідентифікувати інші маршрутизатори в мережі; 2) управління маршрутами - відстежуйте всі можливі пункти призначення разом із деякими даними, що описують шлях кожного; 3) визначення шляху - ухвалюйте динамічні рішення про те, куди відправляти кожне мережеве повідомлення; 3) визначення шляху - приймайте динамічні рішення про те, куди відправляти кожне мережеве повідомлення.
Деякі протоколи маршрутизації (звані протоколами стану каналу) дають змогу маршрутизатору створювати та відстежувати повну карту всіх мережевих каналів у регіоні, тоді як інші (звані протоколами вектора відстані) дають змогу маршрутизаторам працювати з меншим обсягом інформації про мережеву область.

## Slide 12: RIP
У 1980-х роках дослідники розробили протокол інформації про маршрутизацію для використання у внутрішніх мережах малого чи середнього розміру, які підключалися до раннього Інтернету. RIP здатний маршрутизувати повідомлення між мережами до 15 стрибків. Маршрутизатори з підтримкою RIP виявляють мережу, спочатку надсилаючи повідомлення із запитом на таблиці маршрутизаторів із сусідніх пристроїв. Сусідні маршрутизатори, на яких працює RIP, у відповідь надсилають повні таблиці маршрутизації запитувачу, після чого запитувач дотримується алгоритму, щоб об’єднати всі ці оновлення у власну таблицю. Через заплановані проміжки часу RIP-маршрутизатори періодично надсилають свої таблиці маршрутизаторів своїм сусідам, щоб будь-які зміни могли поширюватися в мережі. Традиційний RIP підтримував лише мережі IPv4, але новий стандарт RIPng також підтримує IPv6. RIP використовує для зв’язку UDP-порти 520 або 521 (RIPng).

## Slide 13: OSPF
Open Shortest Path First було створено, щоб подолати деякі обмеження RIP, зокрема:
-Обмеження кількості стрибків 15
-Неможливість організувати мережі в ієрархію маршрутизації, важливу для керованості та продуктивності великих внутрішніх мереж
-Значні сплески мережевого трафіку, створені повторним повторним надсиланням повних таблиць маршрутизатора через заплановані проміжки часу.
Як випливає з назви, OSPF є відкритим загальнодоступним стандартом, широко поширеним багатьма галузевими постачальниками. Маршрутизатори з підтримкою OSPF виявляють мережу, надсилаючи ідентифікаційні повідомлення один одному, а потім повідомлення, які фіксують конкретні елементи маршрутизації, а не всю таблицю маршрутизації. Це єдиний протокол маршрутизації стану зв’язку, який перерахований у цій категорії.

## Slide 14: EIGRP and IGRP
Cisco розробила Internet Gateway Routing Protocol як іншу альтернативу RIP. Новіший розширений IGRP (EIGRP) зробив IGRP застарілим, починаючи з 1990-х років. EIGRP підтримує безкласові IP підмережі і покращує ефективність алгоритмів маршрутизації порівняно зі старішим IGRP. Він не підтримує ієрархії маршрутизації, такі як RIP. Спочатку створений як власний протокол, який можна запускати лише на пристроях сімейства Cisco. EIGRP було розроблено з метою спрощення конфігурації та кращої продуктивності, ніж OSPF.

## Slide 15: IS-IS
Протокол Intermediate System to Intermediate System функціонує подібно до OSPF. У той час як OSPF став більш популярним вибором в цілому, IS-IS залишається в широкому використанні постачальниками послуг, які виграли від того, що протокол легше адаптується до їх спеціалізованих середовищ. На відміну від інших протоколів у цій категорії, IS-IS не працює через Інтернет-протокол (IP) і використовує власну схему адресації.

## Slide 16: BGP and EGP
Border Gateway Protocol – це стандартний Інтернет-протокол зовнішнього шлюзу (EGP). BGP виявляє зміни в таблицях маршрутизації і вибірково передає ці зміни іншим маршрутизаторам через TCP/IP. Інтернет-провайдери зазвичай використовують BGP для об’єднання своїх мереж. Крім того, великі компанії іноді також використовують BGP для об’єднання кількох своїх внутрішніх мереж. Професіонали вважають BGP найскладнішим з усіх протоколів маршрутизації через складність конфігурації.

## Slide 17: ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ
VMware workstation
workstation 12 PRO
Free BSD